|  |  | AS MASS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalda 3, 11625 Tallinn |  |  |  |  |
|  |  | Tel. 6577 170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fax. 6577 620 |  |  |  |  |  |
| Zic-zac käsiõmblusmasina kasutusjuhend |
| HFZ / 4 |
| Täname, et valisite KUPER zic-zac käsiõmblusmasina. Oleme kindlad, et toode tagab teile parima töötulemuse ja kestab töökorras kaua. Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi, siit leiad nõuandeid õmblusmasina õigeks ja turvaliseks kasutamiseks. |
|  |  |  | TÄHELEPANU! |  |  |  |  |
|  |  |  | Loe kasutusjuhendit. |  |  |  |  |
|  |  |  | ETTEVAATUST! |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuum pind |  |  |  |  |
|  |  |  | ETTEVAATUST! |  |  |  |  |
|  |  |  | Elektrilöök võib tappa. |  |  |  |

TEHNILISED ANDMED

Mudel											HFZ / 4

Pinge..........................................................................................................................................230V

Võimsus......................................................................................................................................40W

Netomass..................................................................................................................................1,9 kg

Ettenähtud kasutusala

Käesolev tööriist on ette nähtud spooni särkide koostamiseks termoniidiga.

Toide

Tööriista tohib ühendada ainult sellisesse toitevõrku, mille pinge ühtib andmesildil tooduga; tööriist võib töötada ainult ühefaasilises vahelduvvooluvõrgus.

OHUTUSJUHISED

Hoiatus! Elektritööriistu kasutades järgige ohutusjuhiseid, et hoida ära tulekahju, elektrilööki ja vigastusi. Lugege käesolevad juhised läbi enne tööriista kasutamist ja hoidke käesolev juhend alles.

Ohutu kasutamise eesmärgil:

- Hoidke töökoht puhas.

Koristamata ja halvasti valgustatud töökohas juhtub tööõnnetusi

- Looge endale normaalne töökeskkond.

Ärge laske elektritööriistu vihma käes märjaks saada. Ärge kasutage elektritööriistu niisketes või märgades tingimustes. Tööala peab olema korralikult valgustatud.

- Hoiduge elektrilöökide eest.

Vältige kehalisi kokkupuudet maandatud pindadega (nt. Torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud)

- Hoidke tööriist lastele kättesaamatult.

Ärge lubage kõrvalistel isikutel puutuda tööriista ega selle pikendusjuhet. Kõrvalistel isikutel viibimine elektritööriistadega töötamise piirkonnas on keelatud.

- Töö vaheaegadel pange tööriist hoiule.

Kui tööriist pole kasutuses, hoidke seda kuivas kohas kõrgemal riiulil või luku taga, et takistada laste juurdepääsu tööriistale.

- Ärge kasutage töötamisel liigset jõudu.

Tööriist töötab paremini ja kindlamalt, kui kasutate seda ettenähtud režiimis.

- Kasutage sobivat tööriista.

Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega suurte ja võimsate riistade tööd. Ärge kasutage tööriistu mittesihtotstarbeliselt.

- Ärge vigastage toitejuhet.

Ärge kandke tööriista juhtmest ega tõmmake pistikut pesast välja juhtme kaudu. Hoidke toitejuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest ja tööriista liikuvatest osadest.

- Seisa kindlal alusel.

Ära upita end liiga kaugele ja seisa alati kindlalt tasakaalus

- Hoidke tööriistu hoolikalt.

Järgige määrimise ja tarvikute kasutamise juhiseid. Kontrollige reeglipäraselt toitejuhtme olukorda; vigastuse korral laske juhe välja vahetada elektritööriistade remontijal. Kontrollige reeglipäraselt pikendusjuhtme olukorda; vigastuse korral asendage see uuega. Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad ning vabad õlist ja määrdest.

KASUTUSJUHISED

- Lülita seade vooluvõrku ning lase kuumened umbes 10 minutit.

- Paigalda kaasasolev niidipool (Tüüp K12) hoidjasse.

- Tõmba niit kaasasoleva puhastustraadiga läbi kuumutustoru.

- Sega 1 osa release agent õli 4 – 5 osa veega kaasas olevasse pudelisse ning niisuta käsn takistamaks niidi kleepumist surverullikule. (Tööohutuse seisukohalt peab ümbervalatava pudeli peale märkima originaalpudelil oleva nimetuse).

Õmblemine:

Aseta vuugitud kattevineeri (spooni) ribad kõrvuti lauale. Hoia vasaku käega spooni lehti kinni ning parema käega hoia masinat nii, et punane osuti oleks liite kohal. Õmblemise ajal peavad esimesed kaldrullikud ning surverullik toetuma kindlalt spoonile. Käi üle kõik spooni lehtede liited rakendades masinale mõistliku survet. Punane osuti peab alati olema liite keskel.

Termoniidi katkemiseks liite lõpus, lükka masin üle spooni serva kuni masina all olev tera ei ole enam spooni kohal. Niidi lõikamiseks suru masina taga ots natuke tahapoole, et tera saaks niidi läbi lõigata.

Hooldus:

Tõmba pistik seinast igaks hoolduseks, ülevaatuseks ning remontimiseks.

Kontrolli poltide kinnitust.

Igapäevane korrashoid:

- Kuumutusseadme puhastamine (ainult kuumana): Lõika niit kuumutusseadme ülevalt läbi ning tõmba niit välja. Lükka puhastustraat (u. 1mm paksune) kuumutusseadmest läbi ning tõmba niidi jäätmed välja.

- Surverulli puhastamine: Eemalda kleepunud niidi jäätmed rullilt plastmassi tükiga või release agent õliga immutatud kaltsuga.

- Pese käsnast vana õli küllaldase veega.

HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES!

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja nimi: 				Heinrich KUPER GmbH & Co KG

Tootja aadress: 			33397 Rietberg  Germany

Deklareerib, et antud toode: 		HFZ / 4

vastab järgmistele direktiividele ja standarditele:

Direktiivid

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivid: 89/336/EEC

Madalpingedirektiiv: 73/23/EEC

Standardid

EN 563 			Pinna temperatuur; termilised piirangud kuumadele pindadele.

EN 60335 – 2 – 45/A1	Elektriliste majapidamise- ning sarnaste masinate ohutus.

EN 60335 – 2 – 45/A51	Osa 2: Üksikasjalikud tingimused kantavatele kuumutus- ning sarnastele masinatele

Heinrich KUPER GmbH & Co KG

33397  Rietberg

Germany